|  |  |  |  | Внимание! Для работников и работодателей! Очистка крыш от снега г. Сыктывкар, 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

При выполнении работ по очистке крыш от снега необходимо соблюдать следующие требования:

До начала работ работодатель должен оценить риск самопроизвольного схода снега.

К выполнению работ по очистке снега допускаются работники, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда для данного вида работ, при работе на высоте, а также стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда.

Работники должны быть обеспечены специальной одеждой и обувью, средствами защиты.

Перед началом работ также необходимо установить ограждения и предупредительные знаки, обозначить границы опасных зон.

Территория в опасной зоне должна быть ограждена на ширину возможного падения снега.

Место сброса снега и наледи ограждается лентой, проход пешеходов по территории временно закрывается

Руководитель работ должен проверять и контролировать качество закрепления работниками средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

Снятие ледяных сосулек с краев крыши здания и у водосточных труб должно производиться специальным приспособлением (крючком).

Не допускается:

привлекать лиц моложе 18-и лет к уборке снега с кровли и другим аналогичным работам

закреплять средства индивидуальной защиты от падения с высоты за оголовки дымовых труб

при работе на крыше здания запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других электрических установок.

свешиваться с крыши при выполнении работы

сбрасывать снег на электрические и телефонные провода, оттяжки троллейбусных проводов.

# Text boxes

Государственная инспекция труда в Республике Коми находится по адресу: Сыктывкар, ул. Морозова, д.156/2 Информационный портал www.git11.rostrud.gov.ru Телефон горячей линии: 31-59-06